济南玮泉生物发电有限公司

突发环境事件应急预案

（预案版本号：WQ-001-2017）

编制单位：山东伟峰环境科学研究院有限公司

项目单位：济南玮泉生物发电有限公司

发布人：

批准日期：2017年8月18日

执行日期：2017年8月18日

编制日期：2017年7月

突发环境事件应急预案批准页

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范企业环境突发事件的发生，强化事件管理责任，明确事件处理中各级人员的职责，最大限度的控制事件的扩大和蔓延，减少员工的生命和公司财产的损失，结合公司的实际情况，编制了本突发环境事件应急预案，本突发事件环境应急预案是我公司突发环境事件应急预案第一版（版本号：WQ-001-2017 ）。

公司各部门、车间必须组织员工认真做好学习、演练工作，依照公司应急预案管理制度的规定，每年至少组织演练一次，使各项应急措施能真正落到实处，有效遏制重大事件的发生，确保员工生命和财产安全。

本预案于2017年  8  月 18  日经专家组审查通过，现予以公布，自发布之日起实施。

编制：（人员签名）周锦莲

2017年 8 月18  日

评估：（人员签名）刘彬

2017年 8 月18  日

复核：（人员签名）李洪刚

2017年 8月 18  日

批准：（人员签名）丁晋

2017年 8 月18  日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位委托山东伟峰环境科学研究院有限公司编制了《济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于　2017 年　8　月 18　 日批准发布，　2017 年  8 月  18 日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

主要负责人：      丁晋

2017　年　8 月 18 日

目   录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 编制依据	- 1 -

1.3 环境事件分类与分级	- 3 -

1.4 适用范围	- 4 -

1.5 预案体系	- 4 -

1.6 应急预案启动条件	- 4 -

1.7 工作原则	- 4 -

2 基本情况	- 6 -

2.1 企业基本信息	- 6 -

2.2 企业周边环境风险受体情况	- 6 -

2.3 环境风险物质情况	- 8 -

3 环境风险源及环境风险评价	- 9 -

3.1 环境风险源	- 9 -

3.2 风险等级评估	- 10 -

3.3 危险源情况与判断	- 10 -

3.4 风险诱因、影响范围及危害后果分析	- 10 -

3.5 预防与应急措施	- 11 -

4 组织指挥体系及职责	- 13 -

4.1 公司应急组织体系	- 13 -

4.2 应急指挥机构组成及职责	- 13 -

4.3 环境应急工作小组及主要职责	- 15 -

5 预防与预警机制	- 17 -

5.1 环境风险源监控	- 17 -

5.2 预警及措施、发布、调整与解除	- 22 -

5.3 预警发布、调整与解除	- 25 -

6 应急处置	- 26 -

6.1 应急响应	- 26 -

6.2 应急措施	- 29 -

6.3 抢险、救援及控制措施	- 33 -

6.4 应急监测	- 35 -

6.5 信息报告与发布	- 35 -

6.6 应急终止	- 36 -

7 后期处置	- 38 -

7.1善后处置与恢复重建	- 38 -

7.2 调查与评估	- 38 -

8 应急保障	- 40 -

8.1 通信与信息保障	- 40 -

8.2 应急队伍保障	- 40 -

8.3 应急物资装备保障	- 41 -

8.4 经费保障	- 41 -

8.5 其他保障	- 41 -

9 监督管理	- 43 -

9.1 培训与演练	- 43 -

9.2 奖励与责任追究	- 49 -

10 附则	- 51 -

10.1 术语和定义	- 51 -

10.2 制定和修订	- 52 -

10.3 应急预案实施	- 54 -

附件1..........................................................  环评批复

附件2. .......................................................... 地理位置图

附件3..............................................................企业平面布置图

附件4.........................................................周围环境保护目标分布、位置关系图及联系方式

附件5......................................................... 雨水污水管网、危险源图

附件6 ..........................................................环境风险物质识别

附件7 .......................................................... 公司应急小组成员通讯录

附件8 .......................................................... 企业外部救援单位名单及联系电话

附件9 .........................................................厂内疏散路线图

附件10 ..........................................................区域道路交通图

附件11........................................................ 应急监测方案

附件12.......................................................... 环境风险事故报告单

附件13.......................................................... 隐患排查表

附件14.......................................................... 锅炉灰渣销售协议

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为有效控制环境风险事故，建立健全环境污染事件应急机制，提高企业应对环境风险事故处理的的能力，最大限度地保障企业员工及周围人民群众的生命财产安全，将环境风险事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，维护社会稳定，促进企业全面、协调、可持续发展。济南玮泉生物发电有限公司在各级政府及环保部门的关心帮助下，从企业自身安全生产、环境保护的目标出发，制定了《济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件应急预案》。

## 1.2 编制依据

《济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件应急预案》的编制，是严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其它相关政策、文件为依据。

1.2.1法律法规和规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）；

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令）；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（7）《山东省突发事件应对条例》（山东省人大常委会公告第120号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部2011第17号令）；

（9）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2014〕15号）。

1.2.2 标准与规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（4）《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）；

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（6）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）；

（8）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（9）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（10）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

（11）《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2007）

（12）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007和GBZ2.2-2007）；

（13）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月4日实施；

（16）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），2011年1月1日起实施；

（17）《危险化学品目录》（2015年版）；

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（19）《京津冀及周边地区重污染天气监测预警方案(试行)》(环发[2013]111号)；

（20） 《关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知》（环发[2012]130号）（2012.10.29）

（21）《关于印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的通知》（环发[2013]104号）（2013.9.17）

（22）《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），2015年5月1日实施；

（23）《火电厂烟气治理设施运行管理技术规范》（HJ2040-2014）

（24）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（25）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（26）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

（27）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（28）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（29）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（30）《危险化学品事故灾难应急预案》，2006年10月实施；

（31）《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号；

（32）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016年 第74号）；

（33）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（34）《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）；

（35）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2013〕89号）；

（36）《山东省突发环境事件应急预案评估导则》（试行）；

（37）《济南市突发环境事件应急预案》（济政办字[2014]13号）；

（38）《平阴县环境保护局突发环境事件应急预案》（平环字〔2013〕29号）；

1.2.3 其他文件

（1）《济南玮泉生物发电工程环境影响报告书》及批复文件（鲁环审[2011]242号）；

（2）《济南玮泉生物发电工程竣工环境保护验收申请》及批复文件（鲁环验[2014]61号）；

（3）《济南玮泉生物发电有限公司环境应急资源调查报告》

（3）化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）；

（4）现场勘查资料；

## 1.3 环境事件分类与分级

按照突发事件严重性和紧急程度，结合公司实际情况，公司突发环境事件分为重大环境事件（一级）、较大环境事件（二级）和一般环境事件（三级）。

（一）满足下列情形者，为重大突发环境事件：

企业突发事件如氨水、锅炉烟气等泄漏危害影响到企业厂界外部区域，企业配备的风险应急措施，及救援物资抢救不能满足要求，对突发事件不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的，有人员出现明显中毒症状的；

（二）满足下列情形者，为较大突发环境事件：

企业突发事件如氨水、锅炉烟气危害影响范围只在企业内部，企业配备的风险应急措施，及救援物资抢救能满足要求，对突发事件能够迅速予以控制，没有进一步扩大或发展趋势的。

（三）满足下列情形者，为一般突发环境事件

企业突发事件危害影响范围只在企业单个如锅炉车间内，没有向全厂区蔓延的趋势，车间风险应急措施及救援物资能满足要求，对突发事件能够迅速予以控制，没有进一步扩大或发展趋势的。

## 1.4 适用范围

本应急预案适用范围：济南玮泉生物发电有限公司现有1台30MW凝汽式机组，配1台130t/h联合炉排直燃锅炉，以农业秸秆（玉米、棉花、小麦、豆类）和林业秸秆（树皮枝桠）为燃料的生产项目运行过程中，可能发生的，按照1.3环境事件分级的重大、较大、一般三个级别的环境事件，可能波及和影响到企业周边人群与环境的突发环境事件，需要由公司负责处置或者参与处置的环境风险事故的应对工作。

## 1.5 预案体系

本预案是从总体上阐述济南玮泉生物发电有限公司突发环境事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，包含应对各类突发环境事件的综合性应急预案，对企业突发环境事件具有指导意义。

济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件应急预案为综合应急预案，综合应急预案是总纲，现场处置方案是具体行动方案，是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，现场处置方案服务于综合应急预案。当企业发生事故，涉及到对环境的污染问题时，启动突发环境事件应急预案，针对厂内产生的重大、较大、一般环境污染或事故对环境造成的次生污染，立即展开环境应急救援。

企业应加强与应急预案相关部门的协调与沟通，确保上下级应急预案之间和同一层面应急预案之间的衔接协调，增强应急预案体系的协调性。下级应急预案与上一级应急预案相互抵触、不衔接的，由上一级应急预案制定单位负责协调修订；必要时，由上一级人民政府负责协调修订。

## 1.6 应急预案启动条件

本预案符合以下条件之一时，应启动本预案：

（1）济南市、平阴县政府要求企业启动应急预案时；

（2）企业内相关职能部门、相关车间等请求并经企业应急指挥部确认时；

（3）企业厂界内发生突发环境事件以及其他相关环境事件时。

## 1.7 工作原则

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置、树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高企业及各级部门应对环境风险事故的能力。着重贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少环境风险事故的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。实行“法人代表统一领导指挥，各单位积极参与和具体负责”的原则，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门的专业优势，使采取的措施与环境风险事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备，物资准备，技术准备，工作准备，加强培训演习，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，做到应急快速有效。

（4）坚持指挥机构单独设立，应急不能职能交叉分散力量的原则。

（5）坚持按照应急体系设置机构职权，应急指令下达应急部门应在一条线上。以保证执行时间和执行力度的原则。

# 2 基本情况

## 2.1 企业基本信息

2.1.1 企业简介

济南玮泉生物发电有限公司成立于2010年10月，注册资本金1080万元，主要从事生物质发电、供热工程，建设地点为琦泉热电有限公司区内西部预留用地内建设（本项目以租赁的形式租用工业场地）。厂址位于平阴县西南部，平阴工业园内，省道220与青龙路交汇处以西约470m路北。济南玮泉生物发电有限公司成立后专门从事能源项目的投资建设、设计研发、工程承包、设备成套、咨询服务方面的专业业务部门。

项目总投资23189万元，1台30MW凝汽式机组，配1台130t/h联合炉排直燃锅炉，以农业秸秆（玉米、棉花、小麦、豆类）和林业秸秆（树皮枝桠）为燃料。项目年消耗秸秆量约为17.2万t/a，年发电量为1.65×108kWh。2011年，公司委托编制了《济南玮泉生物发电工程环境影响报告书》，并取得批复文件（鲁环审[2011]242号），并于2014年编制了《济南玮泉生物发电工程竣工环境保护验收申请》，进行了竣工验收，取得竣工验收批复文件（鲁环验[2014]61号），目前正在进行脱销技术改造。

2.1.2 企业总平面布置

企业厂区占地5.904hm2，呈不规则矩形，总体为南北方向布置，东西长232m，南北宽317m。厂区设大门一处，人流货流出入口布置在厂区南侧，面向西三里村，厂前湖溪路引与青龙路相连有利于职工上下班及与城区联系。货流出入口内侧设有地磅房。

本项目总平面布置采用东西双列纵向平行的布置格局，由厂内中心路划分为东西两大单元，厂内东侧功能单元由北向南依次布置、除尘区域、主厂房区、水工区、辅助设施区。厂内西侧功能单元主要为燃料储存区、化水车间、办公区。

厂内设置4个秸秆燃料仓库，位于厂区西部和厂区西部北侧，邻近货流入口，并沿厂内干道分布。秆仓库总占地面积约为20800m2，设计储存燃料0.34万t，能够储存电厂7天所需秸秆量。厂区西侧秸秆仓库内设置有一个秸秆转料仓，秸秆转料仓与主厂区之间设有上料栈桥。

主厂房区布置在厂区的东部中部，主要由锅炉房、汽机间组成，烟囱、灰渣仓、循环冷却塔房组成。辅助设施区位于厂区西侧中部，主要由原水处理单元、化学水处理单元、综合水泵房、工业废水处理站、变电室组成。原水处理单元内建有容量为1000 m3工业原水（中水）水池，同时兼作消防水池。

厂内办公系统位于厂区西侧南部，由一座综合办公楼组成，厂内不设置职工住宿及倒班宿舍。

全厂绿化系数可达到15%，绿地的布置采取因地制宜，重点突出的原则，主要集中在燃料储藏场四周、道路两旁。

厂内道路主要由东西向、南北向各一条宽约10m的主干道构成，全厂布置分区明确，人、货互不干扰，厂内并均设有4m、9m、12m宽环形道路，便于运输与满足消防要求。

综上所述，本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境，也兼顾了厂区外附近环境情况，因此，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局比较合理。

企业平面布置情况见附件3。

## 2.2 企业周边环境风险受体情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的内容可知，综合企业所涉及危险物品分析情况，环境保护目标分布情况见表2-1 及附件4。

表2-1 企业周边主要环境类别及保护目标一览表

| 类别 | 评价范围 | 序号 | 环境敏感目标 | 人口 | 方位 | 相对厂址距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、 风险 | 厂址周围3.0km 半径范围内 | 1 | 琦泉职工宿舍 | 405 | ESE | 70 |
|  |  | 2 | 西桥口 | 896 | ESE | 2100 |
|  |  | 3 | 中三里 | 471 | S | 700 |
|  |  | 4 | 王花园 | 351 | S | 855 |
|  |  | 5 | 尹庄 | 329 | S | 1350 |
|  |  | 6 | 十里铺 | 874 | S | 2200 |
|  |  | 7 | 西三里 | 916 | S | 150 |
|  |  | 8 | 南土楼 | 503 | SW | 1050 |
|  |  | 9 | 大佛寺 | 267 | SSW | 1465 |
|  |  | 10 | 葛庄 | 254 | SSW | 1950 |
|  |  | 11 | 中土楼 | 474 | W | 840 |
|  |  | 12 | 技校 | 500 | W | 525 |
|  |  | 13 | 工业园行政办公楼 | 87 | W | 300 |
|  |  | 14 | 北土楼 | 624 | WNW | 600 |
|  |  | 15 | 山头 | 329 | NW | 2175 |
|  |  | 16 | 小柳庄 | 308 | NW | 1725 |
|  |  | 17 | 师范学校 | 900 | E | 2025 |
|  |  | 18 | 堡子 | 241 | WSW | 2175 |
|  |  | 19 | 人民医院 | 240 | NNE | 2700 |
|  |  | 20 | 北山 | 277 | NNE | 2400 |
|  |  | 21 | 前院二 | N | 526 | 2625 |
|  |  | 22 | 孔山头 | 309 | NW | 2700 |
| 地表水 | 厂址周围4.0km 半径范围内 | 23 | 锦水河 | —— | SW | 230 |
|  |  | 24 | 田山水库 | —— | NW | 400 |
|  |  | 25 | 玫瑰湖湿地玛钢 公园 | —— | NW | 900 |
|  |  | 26 | 黄河 | —— | N | 4300 |
|  |  | 27 | 南水北调东线 | —— | N | 3300 |

# 2.3 环境风险物质情况

公司在生产经营过程涉及的危险、有害物质主要是氨水等等。本次评价对涉及到的危险物质储存、使用等情况进行统计，统计结果见表2-2，风险物质识别过程见附件6。

表2-2  本项目主要危险物质危险程度及所在场所一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 存储方式 | 年使用或 产生量 | 厂内最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13%次氯酸钠 | 液体 | 聚四氟乙烯塑料桶 | 0.5t | 0.03t | 清洗化水设备 |
| 2 | 烧碱 | 固体 | 密封塑料袋装 | 0.2t | 0.02t |  |
| 3 | 联氨 | 液体 | 聚四氟乙烯塑料桶 | 0.1t | 0.01t | 除氧器 |
| 4 | 18%氨水 | 液体 | 不锈钢304罐 | —— | 30m3 | SNCR脱硝系统 |
| 5 | 农作物秸秆 | 固体 | 秆仓库 | 172000t | 3400t | 锅炉燃料 |
| 6 | 锅炉渣 | 固体 | 封闭式渣仓 | 1865t | 300m3 | 秸秆燃烧残留 |
| 7 | 锅炉灰 | 固体 | 封闭式灰仓 | 4825t | 300m3 | 秸秆燃烧残留 |

# 3 环境风险源及环境风险评价

# 3.1 环境风险源

由上述分析可知，公司主要涉及的危险物质是秸秆、次氯酸钠、氨水、联氨等。本次评价对涉及到的生产设施、危险物质储存、使用等情况进行统计，对风险物质分析。

（1）生产设施风险性识别

企业生产设施主要包括生产装置、辅助生产设施、贮运系统、公用设施及环保设施，生产中涉及的主要风险设施及其风险类型见表3-1。

表3-1  主要风险设施及风险类型一览表

| 序号 | 系统名称 | 设施风险 | 风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水罐 | 管道、储罐破裂 | 氨气 | 泄漏、爆炸 |
| 2 | 秸秆仓库 | 撒漏 | 易燃品 | 火灾 |
| 3 | 废气处理设施 | 处理设施故障、不能稳定达标排放 | 烟尘、NOX | 直排或超标排放 |
| 4 | 锅炉灰渣 | 灰渣泄漏流出 | 扬尘、颗粒物 | 泄漏、扬尘 |

（2）物质风险性识别

表3-3  公司主要涉及的风险物质危险程度及储存情况

| 序号 | 名称 | 危险特性 | 所在主要作业场所/部位 | 存在状态 | 数量 （t） | 是否环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13%次氯酸钠 | 刺激性 | 化水车间 | 液态 | 0.03t | 否 |
| 2 | 烧碱 | 刺激性 | 化水车间 | 固态 | 0.02t | 是 |
| 3 | 联氨 | 有毒 | 化水车间 | 液态 | 0.01t | 是 |
| 4 | 18%氨水 | 刺激性、有毒 | 脱硝车间 | 液态 | 30m3 | 是 |
| 5 | 农作物秸秆 | 易燃 | 秸秆料库 | 固态 | 3400t | 否 |
| 6 | 锅炉渣 | 易起尘 | 渣仓 | 固态 | 300m3 | 否 |
| 7 | 锅炉灰 | 易起尘 | 灰仓 | 固态 | 300m3 | 否 |

表3-4  环境风险物质数量、临界量及其比值(Q)

| 序号 | 名称 | 厂内最大储存量 | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13%次氯酸钠 | 0.03t | —— | 0 |
| 2 | 烧碱 | 0.02t | —— | 0 |
| 3 | 联氨 | 0.01t | 50 | 0.0002 |
| 4 | 18%氨水 | 25t | 2000 | 0.0125 |
| 5 | 农作物秸秆 | 3400t | —— | 0 |
| 6 | 锅炉渣 | 300m3 | —— | 0 |
| 7 | 锅炉灰 | 300m3 | —— | 0 |
| 8 | 合计 | 0.0127 |

由上表可知，该项目的环境风险物质Q值为0.0127，因此，该项目风险物质总量和其临界量比值Q＜1。

# 3.2 风险等级评估

根据《济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件风险评估报告》可知，从Q值、M值、E值等计算结果，该企业环境风险等级为一般环境风险等级。

# 3.3 危险源情况与判断

《济南玮泉生物发电有限公司突发环境事件风险评估报告》可知，企业涉及的物料种类较多，但储藏量较小，环境风险物质与临界量比值（Q）较小，公司生产过程中涉及的物料与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，同时泄漏也容易导致地表水体的污染。

为避免和控制事故的发生，减轻风险事故对周围环境的影响，需对工程运行过程中可能发生的对环境造成影响的事故风险进行分析和评价。

# 3.4 风险诱因、影响范围及危害后果分析

# 3.4.1 风险诱因

公司生产过程中涉及多种危险化学品，在使用、运输、储存和生产过程中都有发生事故的可能性。发生事故的诱因主要有设备失修、管线破裂、阀门受损泄漏，氨水等管道泄漏、工艺控制不严、误操作、违章操作、突然停电、停水等。

# 3.4.2 影响范围及危害后果

公司生产区发生秸秆火灾、爆炸的风险程度较高，为高风险；氨水罐发生泄漏风险程度为中风险。

1.火灾的影响

火灾是突发性的能量释放，除产生热辐射损伤人员及设备外，还会造成大气中有机有毒气体超标。

2.毒物释放或泄漏

由于各种原因，使有毒化学物质以气态或液态释放或泄漏至环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，其初期影响仅限于工厂范围内，后期进入环境才成为环境风险的主要考虑内容。

（1）水体中的弥散

有毒有害物质进入水体环境的方式主要有两种情况，一是液体泄漏直接进入水体的情况，二是火灾时含有毒有害化学物质的消防水由于处理措施不当直接排入地表水系统，引起环境污染。

进入水体环境的有毒物质是通过复杂的物理化学过程被稀释、扩散和降解的，包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用，或有毒物质在水/气界面上的挥发作用，生物化学的转化等过程。

（2）大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是生产和贮存过程中易燃、有毒气体的泄漏，二是火灾时未完全燃烧的有毒有害化学物质，三是液体泄漏事故中液体的挥发。

毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。

3.事故过程中伴/次生危险性分析

厂区内生产区或罐区在发生火灾事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾后破坏地表覆盖植被，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的有毒有害物质等对大气环境会造成局部污染，未完全燃烧的有毒化学品会严重影响周围人群健康。

若是有害气体物料泄漏进入空气中，对周围的人员有引发中毒等可能性，产生的大气污染物会影响周围大气环境。

# 3.5 预防与应急措施

企业风险防控设施包括危险化学品围堰、导流沟、事故应急池、雨水收集等风险控制设施。企业目前配备了比较完善的风险防控设施。

（1）预防措施

①保证泄漏预防设施、设备的投入；

②按照设备报废标准，及时报废设备；

③把好物资进厂关，确保设备管线的质量；

④新管线、新设备使用前，严格按规程进行耐压试验、气密性试验和探伤，严格控制有隐患的设备投入使用；

⑤正确使用和维护，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液；

⑥机械设备、电器等必须防爆，并且有导除静电的接地装置；

⑦安装可燃/有毒气体报警仪；

⑧厂区内设置泄氨池、事故水池，保证事故状态下废水不外排。

（2）三级防控体系

针对厂区风险源的防控，提出三级防控体系：一级防控措施：将污染物控制在生产装置区、储存区；二级防控将污染物控制在排水系统事故水池；三级防控将污染物控制在终端排水口，确保非正常工况下或事故状态下不发生污染事件。

# 具体要求如下：

# 一级防控措施：将污染物控制在车间围堰区；二级防控将污染物控制在排水系统事故池（企业两座事故池）；三级防控利用排放口闸阀，将污染物控制在雨水、污水排水口，确保非正常工况下或事故状态下不发生污染事件。具体设计要求如下：

# 一级防控措施：为控制事故时生产装置、危险废物贮存库、化学品库发生泄漏事故，氨水储罐设置围堰，连通北侧事故水池，化水车间化学品库设有围堰。

# 二级防控措施：作为二级防控措施，事故池两座，分别位于脱硝车间北侧，40m3与厂区西南角的117m3事故水池，用于收集含油废水，在事故状态时，将泄漏氨水、含油废水分别引入对口事故水池，防止未经处理的废水进入地表水体及污染周边土壤及地下水。

# 三级防控措施：作为终端控制措施，厂区内建有生活废水处理设施，设雨水排水口，在厂区雨水、污水排水口设置闸阀等切断措施，防止事故情况下废水经过污水管线进入地表水水体。

# 企业三级防控体系较完善，如发生泄漏能及时导入事故水池，泄漏量较大时会进入雨水管网，处理不及时，容易进入外环境，企业需要逐步进行整改。

# 4 组织指挥体系及职责

## 4.1 公司应急组织体系

为了降低或避免环境风险事故所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对环境风险事故，及时地组织抢险和救援，必须建立完善环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

公司成立了环境应急组织机构，公司环境应急组织机构主要由环境应急领导组和工作小组组成，主要包括：

应急指挥办公室：以企业高层领导组成，主要起到应急组织机构的领导指挥作用，是整个机构的“大脑”。

现场环境应急指挥组：主要以企业各职能部门领导和部门员工组成，部门领导担任现场应急小组组长，组织本小组成员进行救援工作，应急工作小组主要有抢险救援、物资保障队、通讯电力队、环境监测队、疏散隔离队、医疗救护队、等六个小队组成。

公司应急组织机构设置见图4-1，各小组成员名单及联系方式见附件7。

图 4-1 公司环境应急预案组织机构图

## 4.2 应急指挥机构组成及职责

4.2.1 应急指挥办公室组成

公司应急指挥办公室组成见表4-1。

表4-1 公司应急指挥办公室及成员相关职务表

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 应急组织机构职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁晋 | 总经理 | 总指挥 | 18953130989 |
| 2 | 侯斌 | 副总经理 | 副总指挥 | 15315116338 |
| 3 | 李洪刚 | 副总经理 | 副总指挥 | 15315116690 |
| 4 | 李忠波 | 生产主任 | 疏散隔离组组长 | 15315116277 |
| 5 | 朱建庆 | 安全专工 | 疏散隔离组成员 | 15315113885 |
| 6 | 刘聪 | 办公室主任 | 抢险救险组组长 | 18906406609 |
| 7 | 马元鹏 | 保卫班长 | 抢险救险组成员 | 15153198809 |
| 8 | 胡明林 | 料场班长 | 抢险救险组成员 | 15315115910 |
| 9 | 王吉生 | 生产副主任 | 应急监测组组长 | 15315116003 |
| 10 | 孙吉安 | 生产副主任 | 物资保障组组长 | 15315116318 |
| 11 | 史宝国 | 值长 | 物资保障组成员 | 15315117713 |
| 12 | 刘彬 | 生产副主任 | 医疗救护组组长 | 15315115169 |
| 13 | 孙磊 | 值长 | 医疗救护组成员 | 15315117840 |
| 14 | 王庆法 | 检修专工 | 通讯电力组组长 | 15306400826 |
| 15 | 孙帅 | 值长 | 通讯电力组成员 | 15315117696 |

4.2.1 应急指挥机构职责划分

公司应急指挥机构设应急指挥办公室、公司现场应急指挥组等组织机构组成，日常情况和应急状态下的主要职责见表4-2。

表4-2  各应急机构日常情况和应急状态下的的主要职责一览表

| 应急小组名称 | 常任成员 | 日常情况下的职责 | 应急状态下的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥办公室 | 丁晋 侯斌 李洪刚 | ①贯彻落实国家及上级管理部门有关环境事故风险的应急救援与处理的法律法规和规定； ②根据公司实际生产情况，制定本单位环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和交流，建立起相应的监督机制，保障生产的安全运行； ③三个部门与各生产单位共同负责，组织公司应急预案编制及日常演练，并由指挥长审定发布； ④负责安全生产事故综合协调及相关组织管理工作，对应急预案的更新、各单位应急突击队组建情况进行监督； ⑤负责组织公司员工与周围敏感点居民，以座谈会、讲座、发放宣传单等方式进行环境突发事件安全教育培训。 | ①组织协调整个应急小组进行应急救援，组织人员调动。 ②审定应急预案，决定启动、结束相应的事故应急预案，对应急救援组织提出指导性意见，下达应急指令； ③负责同上级主管单位的联系、汇报，接受地方政府及上一级应急指挥机构的领导，请求应急援助； ④掌握应急处理情况，及时协调解决应急过程中的重大问题； ⑤在突发事故发生后参与应急救援、事故调查、原因分析和善后工作。 |
| 公司现场应急指挥组 | 丁晋 侯斌 李洪刚 李忠波 刘聪 王吉生 孙吉安 刘彬 王庆法 | ①与公司相关部门（生产部、人事部）协同组织应急预案编制； ②按照要求组织本单位应急预案的培训、演练，人员准备； ③负责本单位可能发生的突发性事件所需物资、设备的准备和日常维护； | ①落实公司应急指挥部下达的应急指令； ②对前来参与应急救援的其它车间突击队员进行分工、协调； ③按照要求保障应急通信、信息的畅通； ④及时了解本单位安全生产事故情况，提请公司应急指挥部进入和解除预警状态或应急状态，实施和终止应急预案。 |

## 4.3 环境应急工作小组及主要职责

公司环境应急工作组主要由抢险救援、物资保障、通讯电力保障、环境监测、疏散隔离、医疗救护等六个专业小队组成。各应急小组日常情况和应急状态下的主要职责见表4-3。

表4-3  各应急小组日常情况和应急状态下的的主要职责一览表

| 应急小组名称 | 组长 | 日常情况下的职责 | 应急状态下的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抢险救 援队 | 刘聪 | 掌握控险、排险、堵漏、转输的基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |
| 物资保障队 | 孙吉安 | 熟悉应急设备、应急物资的存放地点，定期巡检，保证运行状态良好，熟悉厂区运输线路；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。随叫随到，不能有误。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |
| 通讯和电力保障队 | 王庆法 | 熟悉车间用电设备、通讯设施的完好联络通畅；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 负责现场用电和通讯设施的完好，保证指挥部与各队的联络顺畅，负责特殊情况下车间的紧急停车。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |
| 疏散隔离队 | 李忠波 | 熟悉厂区危险源分布和疏散路线与集合地点，熟悉隔离带、警示标志的存放地点和使用方法；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |
| 医疗救护队 | 刘彬 | 学习应急基本的抢救知识，保证医疗救护物资和药品的保存完好和齐全；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |
| 应急监测队 | 王吉生 | 掌握各环境风险事故的监测方案，熟悉监测设备的存放地点和运行状态；做好日常应急演练，熟悉与其他小组的密切配合的注意事项，认真总结经验教训 | 积极接受平阴县环境监测站有关技术人员对事故可能污染到范围内的环境监测（水环境、空气环境或地面固体废物环境污染）的技术指导工作，组织监测人员与设备进行监测。与其它小组和应急指挥办公室做好衔接工作。 |

# 5 预防与预警机制

## 5.1 环境风险源监控

5.1.1 环境风险源监控

公司目前已经在厂区内安装了电子视频监控设备共15个监控探头，分布在公司主要生产车间（见附件5）。针对厂区环境风险源的主要措施有：

（1）生产车间生产设施设备设置专人监控，正常情况下，每班巡检1次，并进行记录，巡检内容主要为设备设施的完好情况，如遇极端天气加大巡检频率。

（2）环保设备设施设置专人负责，公司的环保、应急设施主要有事故池、消防水池等。正常情况下每班巡检1次，巡检内容主要为设备是否处于正常状态。

（3）厂区监控设备设置专门的监控值班室，由专人24小时值班，视频监控系统与企业生产管理部门紧密衔接，随时汇报生产车间情况，雨水、污水排放口设有闸阀，发生事故时，及时关闭闸阀，杜绝事故废水进入外环境。

（4）对于厂区氨水罐等危险源，安装可燃气体报警装置及液体泄漏报警装置，参考《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）中的技术要求，安装相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据可直接接入到生产控制系统中，保证随时预警、随时采取应对措施。

（5）除尘脱硝系统安装在线监测系统，并与控制室连接，能够及时掌握烟气情况，发现异常果断采取措施应对。

（6）按照《企业企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告2016第74号）在危化品、废气、废水等风险物质使用与处理处置方面强化预防及预警措施，建立并落实完善环境隐患排查和治理制度。

5.1.2 环境风险源监测

5.1.2.1 废气监测

按照《固定源废气监测技术规范》中规定的固定源废气排放监测要求进行监测，根据企业特点，该企业废气主要为烟尘、SO2、NOx，监测频次及点位见表5-1。

表5-1   废气污染物排放监测因子及点位一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 烟粉尘、NOx、二氧化硫 | 在线监测装置 |

5.1.2.2 废水监测

根据企业废水产生特点，主要为生活污水、生产废水，废水监测因子主要为COD、氨氮、SS、全盐量，具体监测频次及点位表见表5-2。

表5-2   废水污染物排放监测因子及点位一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区废水排污出口 | 化学需氧量 | 1次/月、每次1小时在线 |
|  | 氨氮 |  |
|  | SS |  |
|  | 全盐量 |  |

5.1.3  预防措施

（1）氨水罐泄漏、火灾、爆炸风险预防措施

1）规范设计

1.集输管线设置自动截断阀。

2.选用密闭性能良好的截断阀，保证可拆连接部位的密封性能。

3.合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品。

4.对于易遭到车辆碰撞和人畜破坏的管线路段应设置警示牌，并应采取保护措施。

5.除设有就地检测液位、压力、温度的仪表外，尚须考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的85%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施。

6.设有气体浓度报警系统，火灾消防手动报警按钮、压力监测、超高液位联锁切断、现场作业监视双雷达液位监控等系统。

7.氨水罐区设置围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境。

8. 氨水的槽车装卸车场，应采用现浇混凝土地面。

9. 氨水储罐及输送管线的工艺设计满足主要作业的要求，工艺流程简单，管线短，阀门少，操作方便，安全可靠，避免了由于管线过长而增加发生跑、渗、漏，由于阀门过多而出现操作上的混乱，发生泄漏等事故。

10. 将氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具；可设立围挡，防止汽车或其他碰撞。

2）运营管理

1定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良好技术状态，以备随时利用。

2加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。

3保证通讯设备状态良好，发生事故及时通知停止送气。

4加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。

5根据工作环境的特点，工作人员配置各种必须的安全防护用具，如安全帽、防护工作服、防护手套、防护鞋靴等。

6应特别注意防止野蛮施工对储罐的破坏。在建设单位领取施工证时，均应经有关部门查明附近有无管线，并提出相应要求后方可施工，并建立相关的责任制度。

7储罐进行切割和焊接动明火时，应有切实可行的安全措施。

8储罐放空时，应根据放空气量多少和时间长短划定安全区域，区内禁止烟火，断绝交通。人和动物必须清场撤离，告知附近居民作好防护准备。

9燃气的泄漏和爆炸一旦发生后果严重，其发生与否和危险程度又与设备装置、施工质量、操作规程、人员素质等诸多因素有关，需要对社会各界广为宣传，使人们重视这一潜在的风险，并了解基本的减灾常识。做到燃气泄漏时避免明火，有序的进行自救互救，既要防止火灾引起的爆炸，又要注意防止爆炸引起的火灾并避免二次爆炸。

10 在氨水罐上方安装顶棚，防止阳光曝晒，保持罐区的阴凉、通风，远离火种、热源。氨水储罐和输送管线应严加密闭，避免与酸类、金属粉末接触。

11.氨水罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料，以便于吸收小量泄露的氨水。

12.氨水罐区地表采用防渗材料处理，铺设防渗及防扩散的材料。

13.配备事故排水系统：设置高压水枪和水炮及消防应急泵，将泄露的氨水用大量水冲洗，洗水稀释收集后排入泄氨池（本项目事故水池有效容积为40m3），待事故结束后，废水处理合格后外排。

14.加强原材料管理：确保贮罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量。所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。

15.在氨水储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。

16.氨水储罐应设喷淋措施。

17.对于大量泄漏的氨水，可用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

18.加强原材料管理：确保LPG与氨水贮罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量。所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。

19.加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。

20.项目定期对氨水储罐和管线进行泄露安全检查，并做好检查记录。施工和检修按安全规范要求进行。装卸时要严格按章操作，尽量避免泄露事故的发生。

每年投入足够的资金用于设备修理、更新和维护，使装置的关键设备保持良好的技术状态；建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和责任制度，采用运转设备状态监测等科学管理方法和技术；配备一支工种齐全、素质较高的设备管理队伍，坚持不懈地对操作人员和检修人员进行技术培训。

（2）化水车间化学品库泄漏预防措施

以人为本，安全第一。危险化学品泄漏事故应急处置要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度减少人员伤亡和危害，操作时应穿戴粗布手套等防护用品，防止有毒液体及气体对人体伤害。

③ 对作业必须有人监护，监护人员不得在被监护操作完成前离开，发现问题应及时提醒作业人员，发生意外情况，要采取正确的急救措施，防止事故扩大，未经许可不得进入库内作业；

④ 提高操作工操作技能，定期对化学品储存容器，密封性、完好性进行检查，告，对不合格项进行整改达标。操作人员应熟悉化学品理化性质及毒性大小和侵入途径，应严格按操作程序进行操作。

（3）锅炉烟气治理设施故障预防措施

① 建立健全规章制度，落实安全生产责任，定期进行安全检查，强化安全生产教育，制定切实可行的脱硫脱硝设施操作规程。

② 生产技术部下发年度设备检修计划时，应包括环保设施的检修计划及环保措施的内容，其检修费用在大修费用中列支。

③检修单位要严格执行检修指令，保质保量、按时完成任务，经验收合格后方能交付使用。环保设施与主体装置应同时完成检修并同时投入运行。

④环保设施所属单位要建立设备、装置运行、处理效果、操作记录等管理和统计台帐。并前将环保设施的运行情况及存在的问题每月按时报工厂主管人员。

⑤ 任何单位、个人不得擅自停运、拆除、闲置环保设施。除公司年度计划检修外，环保设施停运，必须说明停运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施，由本部门（单位）领导、安全环保部领导、公司主管环保领导审批后，方可停运。拖延报告或隐瞒不报以致造成损失或污染事故的，应纳入公司综合考核。

⑥环保设施所在部门（单位）应制定环保设施故障时的紧急应急措施。环保设施需要停运时，环保设施所属单位应首先采取切实可行的措施，避免因设施停运造成环境污染，并及时向主管领导电话报告。

（4）火灾爆炸预防措施

企业发生可能火灾的位置为原料秸秆库，氨水罐也有可能发生爆炸，引起火灾事故。

①车间设备应防爆设计，如设置防爆设备、器材，应设围堤、围栏和装饰材料应满足耐火极限要求，设置风向标，供现场人员辨识；

②管道和设备的选材必须耐腐蚀以防止产生泄漏，管道必须定期检查，确保管道、阀门、法兰等无泄漏，防止保温层脱落、物体撞击及腐蚀减薄；

③防止火源、热源发生，定期检查照明电路，防止磨擦、撞击及静电火花产生，检修时使用铜扳手等铜制工具进行操作，严格控制动火。

④锅炉使用过程中应有锅炉运行、水质化验、检修保养、检查等记录。操作人员严格遵守岗位责任制和安全操作规程，努力提高操作技术和处理故障的水平。

⑤安装自控保护装置：包括自动点火、熄火保护、燃烧自动调节及必要的连锁报警保护装置。司炉人员不能完全依赖自控装置，还必须严格监视各种仪表和燃烧工况，综合分析并及时发现问题，及时处理，才能避免事故发生。

⑥司炉工人的岗位职责：企业应安排有司炉操作证的经验丰富的司炉工点炉。司炉人员应加强巡回检查，发现问题及时处理，防止熄火，一旦发现熄火，应立即切断燃料，防止熄火造成的锅炉的爆炸事故。

（5）建立环境隐患排查和治理制度

①按照《企业企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》建立环境隐患排查和治理制度。

②可参考本预案附件14企业突发环境事件风险防控措施隐患排查表，结合自身实际制定本企业突发环境事件风险防控措施隐患排查清单。

③对环境隐患进行分级，建立完善隐患排查治理管理机构，并配备一定数量的技术人员与管理人员。

④企业应当按照下列要求建立健全隐患排查治理制度：

建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

⑤明确隐患排查方式和频次。企业应当综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

⑥加强宣传培训和演练。企业应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

（6）职业卫生环节风险预防措施

①工作人员配备必要的个人防护用品和应急药箱，配备必要的药品及备用防护用具，发生小事故时能采取自救措施；

②工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将风险事故的发生率降到最低。

# 5.2 预警及措施、发布、调整与解除

# 5.2.1 预警分级与预警发布

公司报警通讯单位及电话详见附件8。

图5.2-1  重大、较大预警发布程序示意图

图5.2-2  一般预警发布程序示意图

# 5.2.2 预警措施

当公司收集到的有关信息能够证明环境风险事故即将发生时，必须要按照本应急预案执行。

Ⅲ级预警措施：

Ⅲ级预警主要为脱硝泵房氨水等氨气泄漏报警器出现报警等危化品储罐出现小量泄漏，并在现场能够闻到刺激性气味，脱硫脱硝控制值值班人员等罐区值班人员为第一发现人，对可能发生环境事件，立即报告给控制室负责人，控制室负责人是Ⅲ级预警的发布人，指令相关生产车间立即启动Ⅲ级应急预案，必要时可启动Ⅱ级预警，命令通过警铃、电话或广播通知车间人员，并通知车间全体人员进入预警状态，各应急小组处于随时待命状态，及时调集环境应急所需物资和设备。

Ⅱ级预警措施：

Ⅱ级预警主要为脱硝泵房氨水等氨气泄漏报警器出现报警等其它如危化品储罐出现小量泄漏，并在现场能够闻到刺激性气味，氨水出现小量泄漏，脱硫脱硝控制值值班人员等罐区值班人员为第一发现人，由企业应急指挥办公室进行预警响应，事故发现人发现可能发生环境事件，立即报告给车间负责人，车间负责人根据车间环境事件可能要波及到车间周围，即影响范围有可能扩大到全厂时，报告给公司应急指挥办公室，公司应急指挥办公室负责人判断有必要启动Ⅱ级预警或者Ⅰ级预警，指令公司全厂立即启动厂区Ⅱ级预警及应急预案，命令通过警铃、电话或广播通知全厂人员，并通知公司全体人员进入预警状态，通讯与信息工具完好，各应急小组处于随时待命状态，及时调集环境应急所需物资和设备。

Ⅰ级预警措施：

Ⅰ级预警主要为脱硝泵房氨水等氨气泄漏报警器出现报警等其它储罐出现大量泄漏，氨气迅速扩散到厂区，含氨气事故废水通过雨水、生活污水外流到厂区外面，脱硫脱硝控制值值班人员等罐区值班人员、污水外排口值班巡检人员为第一发现人，由企业应急指挥办公室启动Ⅰ级预警预警响应，由企业应急指挥办公室进行预警响应，事故发现人发现可能发生环境事件，立即报告给车间负责人，车间负责人根据车间环境事件可能要波及到厂区外，即影响范围有可能扩大到全厂及厂界外时，报告给公司应急指挥办公室，指令公司全厂立即启动厂区应急预案，命令通过警铃、电话或广播通知全厂人员，并通知公司全体人员进入预警状态，通讯与信息工具完好，各应急小组处于随时待命状态，及时调集环境应急所需物资和设备，做好随时请求厂区外部支援的准备。

### 5.2.3预警状态

发布预警进入预警状态后，企业根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告，并将预警公告与信息报送上一级环保部门，上级部门根据相应情况，启动相应应急预案。

（3）抢险组及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告风险情况，加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、预报及预警工作；

（4）应急专家小组到场后，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发环境事件的级别；

（5）通过电话通知场内人员及项目周边可能受到影响的学校、村庄、企业里的人员迅速撤离风险区域，并进行妥善安置。周边企业及村庄根据情况，启动相应应急预案。应急救援通讯录详见附件4、附件8。

（6）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立风险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（7）及时调节环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作；

（8）配合当地政府向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果；配合当地政府和相关部门向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；配合平阴县环境监测站进行应急监测工作，实时对产生的环境污染进行数据记录，并采取相应的具有针对性的应急治理措施。

## 5.3 预警发布、调整与解除

### 5.3.1预警信息发布

当事件发生后，根据应急预案要求，当事人或发现者及时把信息向值班室或车间负责人报告，值班室根据事件情况及时汇报应急指挥部，由应急指挥部发布预警并进行前期处置，避免事件扩大。应急指挥小组及时通过广播、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向厂区内公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。同时，根据事件情况及时向上级主管部门（平阴县人民政府、平阴县环保局和负有安全生产监督管理职责的有关部门）报告。

### 5.3.2 预警调整与解除

在应急预警阶段，预警级别的确定、警报的宣布和解除、预警期的开始和终止、有关措施的采取和解除，都要与紧急风险等级及相应的紧急风险阶段保持一致。一旦突发事件的事态发展出现了变化，以及有事实证明不可能发生突发事件或者风险已经解除的，发布突发事件警报的人民政府应当适时调整预警级别并重新发布，并立即宣布解除相应的预警警报，或者终止预警期，解除已经采取的有关措施。

# 6 应急处置

# 6.1 应急响应

# 6.1.1 分级响应

按公司环境风险事故的可控性、严重程度和影响范围，将公司环境风险事故的应急响应分三级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

启动三级响应：出现事件分级中一般环境事件（三级），如脱硝泵房内因管道、阀门、接头泄漏等引起的氨气泄漏事故，控制室负责人启动三级响应。利用本车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本车间及相邻车间职工参与。由厂内应急救援小组实施抢救工作。

启动二级响应：出现事件分级中较大环境事件，如氨水等发生大量泄漏，事故废水、事故废气等污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，为此需启动二级响应，拨打12369、110、120急救电话，并迅速通知周边友邻单位及平阴县环保局环境应急指挥部，在启动此预案的同时启动一级预警，不失时机地对厂区周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。周边居民的疏散工作由厂内救援小组成员配合平阴县环保局等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告之安全、环保注意事项。本厂的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

启动一级响应：出现事件分级中重大环境事件，所发生的事故为，泄漏液体急剧挥发，形成的有毒气体烟团向下风向不断扩散，火灾、爆炸等事故，迅速波及1km2范围以上区域时需立即启动此预案，立即发布一级预警，拨打环境应急电话119、12369、110、120，并立即通知相关环境突发事件应急指挥部、环境污染事故应急现场处理小组、环境污染事故应急现场勘查小组、环境污染事故应急监测小组、环保局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内群众，特别是下风向的群众。

6.1.2 响应程序

应急响应主要的程序包括相关人员发现突发环境事件，及时逐级上报，企业相关领导或政府部门担任指挥，并根据报告情况判断风险事故等级，下达应急命令，启动应急预案，迅速开展应急救援行动。

（1）一级响应程序过程

发生一级突发环境事件时，事故发现人员立即通知车间负责人，车间负责人在1分钟内观察现场后，立即上报企业领导，并告知具体情况，由应急领导小组值班人拉响警铃通知全厂人员，并立即通知总应急指挥，根据严重的程度，上报区、市相关部门，遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。同时通知周边企业，启动周边企业相应的应急救援响应。Ⅰ级响应程序过程，Ⅰ级应急响应程序见图6-1。

图6-1 Ⅰ级应急响应程序示意图

（2）二级响应程序过程

发生二级突发环境事件时，事故发现人员立即通知车间负责人，车间负责人在1分钟内观察现场后，立即上报企业领导，并告知具体情况，由应急领导小组值班人拉响警铃通知全厂人员，并立即通知总应急指挥，应急领导小组总指挥决定启动二级救援响应，并报告平阴县政府和平阴县环境保护局，由平阴县政府和平阴县环境保护局决定启动相关应急响应，并请求其提供外援帮助。同时通知周边企业，启动周边企业相应的应急响应。主要的外援有消防队、环境监测队、医疗救护队等。

同时应急总指挥应立即通知企业应急小组成员，在5分钟之内召集本企业的应急工作小组到事故现场待命，各应急专业队携带应急设备迅速赶赴事故现场，在外来救援队伍到来之前，坚决服从企业应急总指挥的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行必要的疏散、隔离和抢险工作。主要是立即确定当时风向，沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带，设置隔离区域，在泄漏事故发生处设置警戒线；立即确定当时风向（如当日方向为东南风，应向东南方向撤离），沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带。与此同时救援排险组立即切断事发现场的电力、管道输送阀门等，防止事故连锁反应，波及范围的延伸及扩大。抓紧时间查找泄漏源，及时堵漏，并合理处置危险废物；医疗救护队对受伤的人员根据伤势严重情况由重到轻的进行急救。Ⅱ级响应程序过程，二级响应程序见图6-2。

图6-2  Ⅱ级应急响应程序示意图

（3）三级响应程序过程

发生一般突发环境事件的三级响应过程，事故发现人及时查找事件原因，并及时处理，上报车间负责人，启动三级应急救援响应，展开紧急的救援活动；不能及时处理的，上报应急指挥部，启动二级应急救援响应。III级响应过程见图6-3。

图6-3  III级应急响应程序示意图

## 6.2 应急措施

总体应急要求：发生事故时，公司应急领导组人员应立即通知企业应急小组成员，在 5 分钟之内召集公司的应急工作小组到事故现场待命，各应急专业队携带应急设备迅速赶赴事故现场，在外来救援队伍到来之前，坚决服从公司应急指挥中心的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行必要的疏散、隔离和抢险工作。主要是立即确定当时风向，沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带；设置隔离区域，在事故发生处可能涉及的范围设置警戒线，与此同时抢险队立即切断事发现场的电力、管道输送阀门等，防止事故连锁反应，波及范围的延伸及扩大。

6.2.1 应急时紧急停车停产的基本程序

接到报警后，及时组成公司应急指挥部，及时派安全专员赶赴现场，负责组织现场应急，并及时报告企业生产部经理和应急救援队。公司现场最高领导（负责人）负责现场应急指挥，厂区第一负责人，组织现场作业人员及现场其他人员采取下列应急措施：

（1）在应急指挥部的指挥下，公司实行戒严，各单位停止作业，实行全公司加强环境保护，公司环境监测队对厂区环境质量实时监测；

（2）实施现场物资紧急疏散与电气运行控制。

6.2.2 控险、排险基本方法

（1）锅炉烟气超标排放

当锅炉烟气处理设施在线监测出现超标报警，根据事故发展历程，公司在总体上应按以下原则进行应急响应。

1）废气排放。

若发现污染物排放浓度超标，工作人员应马上向当班值长报告。

①当班值长应根据有组织与无组织排放情况，推测废气处理设施出现故障的部位，并应当向生产部门汇报，启动应急时紧急停车停产的基本程序。

②负责人马上组织该部门人员对各个废气处理设施进行检查，尽快查出故障所在，并进行检修和应急处置。

③若废气处理设施故障在1小时内检修成功，则重新恢复废气处理设施的运行。

事故应急解除。

2）若在1小时内无法检修成功，负责人马上向应急控制中心总指挥报告。

①应急控制中心人员马上到现场确认，停机检修，同时用广播通知全厂员工，让其做好随时停止生产的准备。

②若废气处理设施故障，短时间内抢修成功，则重新恢复废气处理设施的运行。

事故应急解除。

③若短时内无法抢修成功，则总指挥必须停止生产。继续对废气处理设施进行抢修，直至抢修成功。

3）具体处理措施

① 迅速报告

废气处理系统值班管理人员在巡查设备运行状况过程中发现废气处理系统突发事件后，必须在第一时间向公司应急指挥办公室报告，具体汇报废气处理系统突发事件情况。

② 快速派维修人员

启动应急时紧急停车停产的程序后，接到指令后，公司检修车间率维修成员及应急专用设备，在最短的时间内赶赴废气突发事件现场。

③ 现场控制及维修

维修处置小组到达现场后，应迅速控制现场、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散；维修人员对检查废气处理系统突发原因，对废气处理设施损坏部件进行维修或更换，如废气处理设施需要停机维修时，生产车间应暂停排污生产线，如废气处理设施需要建设施工单位进行维修，检修车间立即联系设备建设单位给以快速到现场维修。

④ 现场调查

应急处置人员应迅速展开废气处理系统的突发事件调查、查明事件原因、影响程度等；并对实际情况做纪录。

⑤ 现场报告

各应急维修人员小组将现场调查情况、设备损坏情况和现场处置情况，及时报告检修车间主管。在废气处理设施维修过程中，应急维修人员必要定时向检修车间汇报废气处理系统的维修进展情况，并与车间的生产线协调恢复生产工作。检修车间主管根据事件影响范围、程度，决定是否增调设备建设安装单位专业人员、设备、物资前往现场增援维修。

⑥ 污染处置

根据现场调查参考设备安装建设单位的意见，对突发事件污染情况进行处理。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、地形）和人员反应作初步调查。针对突发事件的原因，尽快提出并确定整改方案，杜绝类似的突发事件再次发生。

⑦ 对外紧急报告

控制中心在预案启动后，总指挥或授权人应立即将事故按报告程序负责向平阴县环境保护局等有关部门报告。

a、环境保护局；b、政府应急办公室；c、气象部门；环境保护局监督本企业废气排放，在废气处理设施抢修成功前，禁止企业外排废气，并组织应急监测。

（2）污水超标排放：

车间负责人立即责令停止产生污水的工序，启动应急时紧急停车停产的程序，禁止产生污水的工序持续排入污水收集池。

对外紧急报告：若发生废水输送沟管发生堵塞或暴雨天气，污水收集池废水漫流，经管网排入周围河流内，则总指挥或授权人应立即将事故按报告程序负责向平阴县环境保护局等有关部门报告。

①环境保护局；②政府应急办公室；③国土城建和水利局。

（3）氨水泄漏应急处理

若氨水储罐发生大量泄漏、火灾、爆炸时，发现者立即用防爆通讯工具通知罐区负责人，尽可能采取堵漏措施，并报告事故发生的地点、时问、简况和发现人的姓名。罐区负责人接到汇报，及时赶到现场，同时通知应急指挥长到场。根据泄漏、火灾情况，应急指挥长启动相应级别的应急预案，应急小组应迅速集合赶赴事故现场展开救援活动。首先应紧急疏散现场员工，由疏散引导小组将所有人员送到上风向安全区，根据风向及现场情况特别指明撤离路线和方向，并立即隔离150m，严格限制出入。应急联络小组监控事故现场情况，并随时向应急救援指挥中心汇报事态的发展情况；污染源抢修小组进入事故现场进行现场处置。

泄漏现场处置

氨水贮罐泄漏时，应急抢修人员立即穿好防化服，戴好呼吸器，做好防护后进入现场。首先察看现场有无中毒人员，若有人员中毒，应以最快速度将中毒受伤者脱离现场，其次开启所有氨水贮罐顶部喷淋装置进行喷淋，关闭所有氨水贮罐的进出口阀门，并将消防水龙带接到消防栓上，用大量清水喷向泄漏区进行稀释、溶解、同时判断氨水泄漏的压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏的材料（如软水塞、橡皮塞粘合剂等），堵漏工作准备就绪后，立即用堵漏材料堵漏。

（4）水体环境污染事件应急措施

（1）水体污染防治措施

厂区内按照“清污分流、分质排放、雨污分流”的原则，车间周围布设有雨水、污水收集管线。消防废水通过管道送入事故水池与消防水池，处理后陆续回用。

（2）三级防控体系

一级防控措施：将污染物控制在生产装置区、储存区；二级防控将污染物控制在排水系统事故水池；三级防控将污染物控制在终端排水口，确保非正常工况下或事故状态下不发生污染事件。具体设计要求如下：

一级防控措施：项目主要潜在事故单元为氨水罐区，氨水罐设在脱硝泵房内，地面已硬化防渗，脱硝泵房作围堰，氨水一旦发生泄漏时，紧急状态下可先将部分废液控制在围堰内，不会迅速扩散至罐区外区域。

二级防控措施：公司脱硝车间北侧有40m3的事故水池，与氨水罐区围堰连通，在事故状态时，泄漏的物料被引入事故水池，收集的事故水（含大量氨水）可防止未经处理的废水进入地表水体及污染周边土壤及地下水。

三级防控措施：公司在污水排放口与雨水排放口，均设置闸阀，将污染物控制在终端排水口，确保非正常工况下或事故状态下不发生污染事件。

（5）化学品库化学品泄漏应急措施

企业化水车间化学品库主要是联氨、烧碱、13%次氯酸钠等化学品，按照危害最大的联氨进行源强分析，联氨采用聚四氟乙烯塑料桶进行储存，最大储存量0.01t，泄漏只可能发生在塑料桶老化破损及人为搬运或操作不当，引起倾倒外溅或泄漏，最大泄漏量不会超过0.01t，企业化学品库建有10cm高的围堰，地面已做防渗处理，化学品泄漏后围堰能够进行围堵拦截，做好个人防护，扶正物料桶，把完好的化学品转运至安全地带，对地面物料进行收集并采取地面洗消，受污染的物料、容器及洗消废水收集后按照危险废物贮存处置，严禁直接外排。

（6）火灾事故应急措施

企业发生火灾的可能就是秸秆仓库。

①发现火灾现场的工作人员充分做好个体防护，利用现场灭火器进行初时火灾的扑救。

②应急领导小组接到报告后应立即启动应急救援指令，同时向公司指挥部报告由公司指挥部通知周边友邻单位疏散人员，协助救火，如火灾严重时由公司指挥部向公安消防、安监等有关部门报告火灾情况，派出专人迎接消防车到现场。

③疏散隔离队封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。

④抢险救援队穿好个体防护用品利用所有消防设施进行扑救，灭火器由下而上的由近而远的进行灭火扑救。启动室外消防栓，尽量控制火势。为消防车到来争取时间。

⑤火势控制后抢险救援队佩戴呼吸器，进入现场堵漏抢修，切断泄漏源。

⑥火灾扑灭后抢险救援队清理现场，驱散残留毒物和易燃气液，对火灾现场进行洗消。

⑦医疗救护队应查明现场有无人员烧伤、烫伤、中毒受伤人员，发现受伤人员应以最快的速度将伤员脱离现场，进行救护，严重者向公司指挥部报告并由指挥部将伤员送往就近医院。

⑧物资保障和运输队及时供应救援所需的物资，保证救援人员的生活安排。

## 6.3 抢险、救援及控制措施

6.3.1 厂外应急措施

（1）大气污染事件应急措施

企业存在的大气环境污染事件为烟尘、氨气超标排放。

烟尘、氨气等超标排放时，应组织人员对附近居民进行告知，告知居民尽量减少室外活动，并联系平阴县环境监测站对空气质量进行监测，在达到居住浓度之后可让居民正常活动，并对废气处理设施进行检修，待其运行正常时恢复生产。

通过以上措施，可以降低厂区大气污染对周边居民的影响，降低风险事故对大气环境的影响。

（2）废水污染事件应急措施

当产生消防废水、事故废水或泄漏物时，确保雨水排口闸阀关闭，并通过厂区雨水管网对废水进行拦截和收集，严禁废水排出厂外，如雨水管网收集已满，使用输转泵将消防废水输送至事故应急池。将消防废水沉淀后，作为消防水或根据分质回用的原则，进行回用。

6.3.2 受伤人员现场救护、救治与医院救治

疏散隔离队主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员。将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

（1）安全疏散及撤离

环境风险事故发生后，该公司疏散隔离队应首先设置警戒带，首先撤离厂区内部抢险无关人员进行撤离，厂区内部撤离路线主要按照厂区内消防安全通道有秩序的撤离，厂区疏散路线图详见附件9；若事故影响到周边敏感点人员，由政府部门统一发布撤离信息，做好安全疏散工作，避免引起恐慌，该公司周围敏感点撤离路线主要为顺着厂区外道路，向主风向的上风向进行撤离，并做好主干道交通管制，区域道路交通见附件10。

（2）危险区的隔离

一级区域：指现场危险源周围100米。在此距离内应设立警戒线。救援人员可根据实际情况进行适当的抢险措施。在此区域除救援小组成员和外部救援队外，禁止其它任何人进入。

二级区域：距离危险源周围200米以外至三级距离之间为二级区域。在二级区域内要设立专人监管。主要负责杜绝外来人员进入并督促区域内遗留人员的继续撤离。

三级区域：指在安全距离设立警戒点。根据企业情况，三级区域与危险源的距离应在500米。该距离外为安全距离。距离内至二级区域之间为三级区域。

事故应急临时救援指挥部应设在二级区域与三级区域之间比较有利于兼顾指挥与安全双重需要的地方。公司应急指挥办公室可以设在处于二级区域与三级区域之间的公司办公楼内。

（3）受伤人员的救治

若事故造成人员受伤应根据情况，由医疗救护队协助平阴县人民医院医疗救护人员对受伤人员进行救治。

6.3.3 安全防护

（1）环境应急人员的安全防护

该公司主要环境事件为废水废气超标排放、危险化学品泄漏、火灾爆炸等事件，根据可能发生的环境应急事故性质分析，现场应急人员主要应做好的防护措施主要为：

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸式防尘口罩。必要时，建议佩戴自给式呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

身体防护：穿橡胶防毒衣；

手防护：戴橡胶手套；

其他防护：工作完毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

应根据环境风险事故的特点，采取安全防护措施，配备相应的专业防护设备，尽量做到密闭操作，加强通风；并严格控制应急人员出入事发现场。

（2）受威胁人员的安全防护

受威胁人员的安全防护由组织处置环境风险事故的平阴县人民政府统一规划，设立紧急撤离路线，将受威胁人员撤离至安全地带，直至事件终止后返回。

## 6.4 应急监测

应急状态下的监测方案：见附件11。

## 6.5 信息报告与发布

## 6.5.1 信息报告的时限和程序

参考《突发环境事件信息报告办法》（〔2011〕17号令）规定内容确定，由于该公司多发事故为一般环境风险事故，公司内部应在事发第一时间向应急领导办公室汇报，以便及时正确的做出判断，企业应急领导办公室判断事件等级后，若为一般和较大环境风险事故，不进行上报；若因外部原因（处理不当、或意外发生连锁反应等）导致事件升级，将等级判定为重大环境风险事故，则必须在2小时内上报平阴县政府有关部门和县环保局。主要上报方式为电话联系，各主管部门联系方式详见附件8。

（1）报告人员与单位

重大环境事件，责任报告人包括环境风险事故责任单位的负责人和事发地政府及有关部门负责人或工作人员。责任报告单位包括环境风险事故责任单位和事发地政府和有关部门。

（2）报告程序

重大环境事件，信息报告应遵循逐级上报的原则。重大环境风险事故发生后，事故发现人尽快报告车间负责人或生产值班人员，由车间负责人观察现场后，判断事故性质，向环境应急领导小组报告。公司领导在组织救援的同时，立即向平阴县政府和平阴县环保局报告。

公司内部在紧急情况下，可以越级上报，直接报告应急领导小组，应急小组根据事故事态的严重性，立即向济南市人民政府、济南市环保局报告。

6.5.2 信息报告的方式和内容

环境风险事故的报告分为初报、续报和处置结果报告三类。初报在核实环境风险事故后上报，续报在查清相关基本情况后随时上报，处置结果报告在事件处理完毕后立即上报。

①初报内容：报告的主要内容为环境风险事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

②续报内容：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，发展及时采取措施，使用警铃、电话、或奔走告知的方式通知可能受影响的敏感点进行通报，周围敏感点联系方式详见附件4。

6.5.3 信息通报与发布

（1）信息通报

企业要建立完善的信息通报制度，定期通报人的联系方式进行及时更新，发生环境污染事故后，单位负责人应及时向毗邻的可能波及范围内的环境敏感点通报，并向平阴县环保局或有关主管部门报告。

（2）信息发布

对于重大、较大环境事件和一般环境事件由平阴县政府（或经授权后的平阴县环保局）发布信息。

可能波及范围内的环境敏感点分布及被报告人和相关部门单位的联系方式见附件4。

## 6.6 应急终止

## 6.6.1 应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于可接受且尽量低的水平。

6.6.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.6.3 应急终止后的行动

（1）事故发生地相关政府或公司有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现；

（2）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍收集、清理并处理事故产生的废液、废渣等危险废物；

（3）生产主管部门负责对事故中受损坏的设备设施进行统计，并及时维修；未受影响的设施、设备应进行检修保养，防止类似情况的发生；

（4）物资供应组应增补应急物资使之满足下次应急需要；

（5）有关类别环境事件专业主管部门负责编制公司级、车间级环境事件总结报告，于应急终止后上报；

（6）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

# 7 后期处置

## 7.1善后处置与恢复重建

7.1.1 人员安置与赔偿

做好受灾人员的安置工作，对该公司员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证公司人心稳定，快速投入正常生产。

7.1.2 提出事件应急救援工作总结报告

环境风险事故善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查获得数据、事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写环境风险事故报告单（见附件12）；以书面形式报告：处理事件的措施、过程和结果，参加处理工作的有关部门和工作内容，事件潜在或间接的危害，社会影响，处理后的遗留问题等，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

7.1.3 恢复重建

组织专家对受灾范围进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。

该公司可能造成的环境问题主要是大气的污染，并对受污染范围内大气进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水经污水处理设施处理达标后外排。

对事故中损坏设备、仪器进行维修、保养，部分进行更换。对事故过程进行查漏补缺，增补应急物质和仪器设备。

7.1.4 保险

该公司应建立环境风险事故社会保险机制，依法办理相关责任险或其他险种，并对环境应急工作人员办理意外伤害保险。

## 7.2 调查与评估

该公司在进行现场应急的同时，应急领导办公室就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求当地公安司法部门介入和参与调查取证工作。现场应急处理工作告一段落后，由应急领导办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报公司领导审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

对应急事故过程进行评价、评估，查找问题和不足，避免事故再次发生。

# 8 应急保障

## 8.1 通信与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，该公司必须做好通信与信息的保障工作。

（1）抢险救援队队长手机要24小时保持畅通，当接到抢险命令后，及时联系，按照指挥部的要求，迅速组织本专业人员到位抢险救灾，不得贻误时机。如果由于不能及时到现场或组织不力造成损失，将严厉追究该抢险队队长的责任，并对该部门进行考核。

（2）应急期间，生产部应定期对通信设备进行全面检查，及时消除缺陷，确保通信畅通。应急抢险队领导要保持每天24小时手机开机；抢险时，各抢险队领导用对讲机与应急指挥部联系。各抢险队要对其所有的对讲机检查、修复并充电，要保持完好备用，保持通讯畅通。

（3）要求所有应急抢险队员的移动电话在平时保持24小时畅通，如电话变更要及时到公司应急办公室登记，确保通讯畅通。

该公司内部应急小组成员通讯录见附件7；应急领导部门及外部应急联动救援部门通讯录详见附件8。

## 8.2 应急队伍保障

该公司要依据自身条件和可能发生的环境风险事故的类型建立成立公司应急工作领导小组和各车间、职能部门应急抢险突击队；并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习。

（1）应急领导小组的每个队员，每天由一名成员进行24小时值班，发现险情立即汇报指挥部，应急指挥部负责公司应急工作的组织和指挥，确保安全生产和通讯通畅。

（2）各车间、职能部门应急抢险队：负责本单位应急工作的检查、组织、落实；发生险情时在应急指挥部统一指挥下，负责全公司应急抢险的分片应急抢险，必要时听从地方应急指挥部的调动。

（3）应急抢险队员：受本单位抢险队领导指挥，负责对车间辖区内的设施进行检查、汇报、整改，在必要的情况赶赴现场，参与应急抢险。

（4）当值调度：当值调度要在确保公司正常生产的前提下，负责应急工作的落实、执行和协调。出现险情时，负责向应急指挥部及应急办公室汇报，并有权调动公司所有人员、车辆和物资。出现险情需要抢险时，非当值调度作为后勤综合抢险队副队长参与组织抢险。

（5）当班人员：受本单位和当值调度指挥，负责参与物资准备和应急抢险，检修当班人员在公司出现险情时参与抢险。

结合该公司实际情况，公司设置有抢险救援队、物资保障队、环境监测队、疏散隔离队和医疗救护队等专业救援队伍，并定期开展应急演习及演练活动。

## 8.3 应急物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，该公司主要由供应部及仓储部负责该项工作：

（1）应急物资实行统一协调、配置的原则，紧急情况下由公司统一调配。

（2）应急物资实行车间存放，车间设立专门库房存放应急器材物资，且要保证应急期间24 小时有人值班。

（3）应急物资不得挪作他用，不足部分应立即进行补充。

（4）应急指挥部负责组织对各单位应急物资进行清查登记建档，对于应急物资不足的，应急办公室对各上报的应急物资器材需求，拟订计划，报物资供应部按照特事特办的原则统一采购。

（5）生产部现场应急指挥部应随时掌握有毒有害物品信息，在必要的时候储备适量的化学物品稀释药剂。

（6）加强与政府部门的联系，紧急情况下调拨外部应急物资。

公司应急物资主要由生产部负责，公司定期对内部应急物资储备、储存情况进行检查、监督。调查公司应急物质储备现状，对比《危险化学品单位应急救援物资配备标准》规定，将公司应急物资储备情况及需要补充物资明细汇总，编制公司应急物资储备现状及补充物资清单，详见应急资源调查报告。

## 8.4 经费保障

公司应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费参考《财政应急保障预案》规定纳入每年的公司预算，装备量应根据公司实际情况，参考财政应急预案内的比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

## 8.5 其他保障

## 8.5.1 医疗卫生保障

为保证应急人员的及时抢救，应急指挥部办公室应制定医疗救护方案，备足药品，做好救护准备。一旦出现医疗需要，由公司应急工作办公室与公司医务室联系开展救护，必要时与平阴县人民医院联系开展救护。

8.5.2 交通运输保障

车间应急指挥部组长车辆为应急值班车辆，必要时公司生产部经理和人事部经理工作部值班车辆、公司各单位车辆均可作为应急车辆参与人员救护、疏散。

8.5.3 治安维护

当班期间未经允许，一切外来人员禁止进入生产现场，必要时通知公司保卫科强行制止。

8.5.4 制度保障

为保障环境应急体系始终处于良好的备战状态，公司要对各个抢险救援小组的制度设置情况和工作程序建立与执行情况、人员培训与考核情况、应急装备和经费储备的管理与使用情况等方面，在环境应急能力评价体系中建立定期的、自上而下的监督、检查和考核机制。

该公司制定了一系列的环保管理规程，且在日常生产中设有环保领导小组，负责该公司生产中涉及的环境保护工作，切实把环境保护制度落到实处。树立“预防为主，防胜于治”的风险事故防范思想，把环保指标纳入考核内容，明确指标、奖惩分明，力求做到防患于未然。

# 9 监督管理

## 9.1 培训与演练

9.1.1 培训

按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十一条规定企业事业单位每年至少组织开展一次环境应急预案的培训和应急演练。

因此要求公司每年至少进行一次环境应急培训，培训工作主要由环境应急领导小组负责，应急工作小组参与完成，培训时间由公司根据自身实际具体安排。培训内容及主要工作内容如下：

（1）生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险废物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

a、企业安全生产规章制度、安全操作规程；

b、防火、防爆、防毒的基本知识；

c、生产过程中异常情况的排除、处理方法；

d、事故发生后如何开展自救和互救；

e、事故发生后的撤离和疏散方法。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（2）应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。培训主要内容：

a、了解、掌握事故应急救援预案内容；

b、熟悉使用各类防护器具；

c、如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

d、事故现场自我防护及监护措施。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就公司危险事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

（4）公众教育

企业负责对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，若发生事故，可以更好地疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

9.1.2 预案演习

9.1.2.1 演练目的

通过本次演练除提高现场全员的应变能力、突发环境事件处理能力和自救能力，增强环保意识、安全意识和责任感外，还重点检查验证以下内容：

（1）疏散指挥和路线是否合理可行。

（2）员工的应变能力、突发环境事件处理能力和自救能力。

（3）应急指挥机构的指挥能力及各应急救援小组的适应能力、反应能力、突发环境事件处理技能。

（4）使全员接受突发环境事件处理知识教育，提升应对突发事件的能力。

（5）验证突发环境事件应急预案的可操作性，使之进一步得到改进。

9.1.2.2 演练原则

（1）结合实际，合理定位，紧密集合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

（2）着眼实际，讲求实效，以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

（3）精心组织，确保安全，围绕演练目的，精心策划演练内容，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

（4）统筹规划，厉行节约，统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，努力提高应急演练效应。

9.1.2.3 演练要求

（1）在开展演练准备工作以前应制定演练计划，包括演练的目的、方式、时间、地点、日期安排、演练策划领导小组组成、经费预算和保障措施等。

（2）演练准备阶段的主要任务是根据演练计划成立演练组织机构，设计演练总体方案，并根据需要针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责、流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练实施奠定基础。

（3）演练实施是对演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中核心环节，演练实施当天演练组织机构的相关人员应在演练前提前到达现场，对演练设备进行检查，确保正常工作，确认无误后按时启动演练。

（4）演练结束后，应针对本次演练组织相关人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，确认评估报告内容，拟定改进计划填写《应急演练效果评估表》。

（5）对演练中暴露出的问题，组织参加演练单位和个人按照改进计划中规定的责任和时限要求，及时采取措施予以改进，修改完善应急预案、有针对性的加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划的更新等。

9.1.2.4 演练计划

演习工作主要由环境应急领导小组负责，应急工作小组参与完成。

表 9-1 应急演练计划

| 序号 | 应急预案类别 | 演练部门 | 演练时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急时紧急停车停产的应急演练 | 各厂区 | 7月底-8月底 |
| 2 | 危险化学品泄漏、污染治理设施故障超标排放的环境风险应急演练 | 各厂区 | 7月底-8月底 |
| 3 | 火灾事故应急演练 | 各厂区 | 7月底-8月底 |
| 4 | 设备检修、抢修、技术改造等的应急演练 | 各厂区 | 7月份 |

9.1.2.5 演练对象

公司全体员工。

9.1.2.6 演练组织机构

为确保演练取得实效，切实抓好演练的各个环节，成立突发环境事件应急演练领导小组，负责整个演练工作的组织领导及效果检查工作。

表9-2 应急演练组织构架

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 应急演练组织职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁晋 | 总经理 | 总指挥 | 18953130989 |
| 2 | 侯斌 | 副总经理 | 副总指挥 | 15315116338 |
| 3 | 李洪刚 | 副总经理 | 副总指挥 | 15315116690 |
| 4 | 李忠波 | 生产主任 | 疏散隔离组组长 | 15315116277 |
| 5 | 朱建庆 | 安全专工 | 疏散隔离组成员 | 15315113885 |
| 6 | 刘聪 | 办公室主任 | 抢险救险组组长 | 18906406609 |
| 7 | 马元鹏 | 保卫班长 | 抢险救险组成员 | 15153198809 |
| 8 | 胡明林 | 料场班长 | 抢险救险组成员 | 15315115910 |
| 9 | 王吉生 | 生产副主任 | 应急监测组组长 | 15315116003 |
| 10 | 孙吉安 | 生产副主任 | 物资保障组组长 | 15315116318 |
| 11 | 史宝国 | 值长 | 物资保障组成员 | 15315117713 |
| 12 | 刘彬 | 生产副主任 | 医疗救护组组长 | 15315115169 |
| 13 | 孙磊 | 值长 | 医疗救护组成员 | 15315117840 |
| 14 | 王庆法 | 检修专工 | 通讯电力组组长 | 15306400826 |
| 15 | 孙帅 | 值长 | 通讯电力组成员 | 15315117696 |

9.1.2.7 演练准备

（1）组织各科室负责人开会，宣读演练方案，提出工作要求，并让负责人明白演练的必要性和基本步骤。

（2）演练前让员工熟悉突发环境事件应急的正确方法，分析每一项突发的突发的环境事件发生的环境条件，阐述突发环境事件应急演练的重要意义，讲明演练的程序、内容、时间和纪律要求，以及疏散的路线和到达的集中地点。必要时，可进行预演。

（3）组织工作人员、指挥组成员、应急救援小组成员开会，落实职责，明确相关工作要求。

9.1.2.8 事故预设

## （1）氨水等危险化学品泄露：主要是危险化学品仓库发生泄露，与人体皮肤接触会造成灼伤，具有很强的助燃性，其泄露蒸汽与与空气可形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，污染大气环境与水环境，对周边造成严重后果；

## （2）污水超标排放：暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对污水设备设施、构筑物破坏导致污水超标排放；

## （3）废气超标排放：锅炉烟气治理设施或设备发生异常，造成废气排放超标，造成大气污染，对人群健康造成影响；

## （4）火灾爆炸事故：由于设备老化与操作不当，遇到漏电、明火等发生秸秆等可燃物剧烈燃烧，爆炸事故。

9.1.2.9 演练科目

（1）突发事件响应

（2）人员疏散

（3）突发事件处理

（4）安全警戒

（5）医疗救护

（6）清理现场

9.1.2.10 演练进程

（1）突发事件响应

Ⅰ级响应：当公司发生较大突发环境事件时启动Ⅰ级响应，公司应急领导小组应立即拨打火警电话，请求支援，在确定事故情势后，应急指挥长15分钟内上报，由公司启动相应的应急方案。

Ⅱ级响应：当公司发生一般突发环境事件时启动Ⅱ级响应，车间当班负责人应立即上报公司领导，同时启动相应的应急方案。

（2）人员疏散

①疏散引导组利用扩音器向全体作业人员下达立即疏散的指令。

②电工组立即切断电源、启动应急泵及准备必需的应急照明等用具。

③疏散指挥人员引导作业人员向应急避险处疏散，然后清点检查人员数量是否有人留在现场。

④集合指挥人员安置好突发环境事件处疏散出来的作业人员，并安抚稳定其情绪。

⑤全体作业人员疏散到指定的避险集合点后，各抢险救援队负责人立即清点厂区职工的人数，并将结果向组长报告。

（3）突发事件处理

详细处理方法参照第五章。

（4）安全警戒

①警戒组安排一部分人员在施工现场外围清除路障，确保应急事故车、应急监测车等车辆畅通无阻，指导车辆离开现场，劝导围观人员离开现场，维护好施工现场外围的秩序。

②安排一部分人员维护事故现场，设置警戒线和标识，禁止无关人员进入里面，指导疏散人员离开，看管好物资抢运组转移出来的物品。

（5）医疗救护

①医疗组配备所需要的急救药品和器材赶赴事故现场。

②设立临时救护点。

③根据统计出的人数情况，发现人数不足，总指挥立即命令救援组带好防护用具冲进火场，寻找失踪人员，把受伤的作业人员从事故现场里抬出。

④将伤员转移到临时救护点，并由医疗组开始紧急救护。

⑤由于伤者吸入大量有毒气体造成窒息昏迷，救护组紧急进行心肺复苏、人工呼吸术对其救护，使其恢复呼吸和心率。

⑥抢救组现场抢救后立即将伤者抬上项目部的车辆将其送往就近的医院进行救治。

（6）清理现场

①委派专人清理事故现场，避免环境突发事件再次发生。

②警戒组解除警戒。

③电工组恢复供电、供水。

④安全员收拾现场的应急救援器材、救护物品及其他应急物资。

⑤各组成员按要求指挥作业人员返回工作岗位。

（7）演练结束

9.1.2.11 演练总结

演练结束后，突发环境事件应急演练领导小组、环保专员及各部门负责人立即集中现场临时指挥部参加演练总结会议。

9.1.2.12 演练要求及注意事项

（1）疏散过程中要迅速，自行成队有秩序撤离，必须服从指挥，不要慌乱奔跑，不要争先恐后。

（2）演练前15分钟，一切生产必须停止，并切断电源，疏通通道，清理现场，以保证演习顺利进行。（至演习完毕15分钟后恢复）。

应急演练记录见表 9-3。

表 9-3 应急演练记录

编号：

| 演习名称 |  |
| --- | --- |
| 演习时间 |  | 地点 |  |
| 主要参加人员 |  |
| 演习主要内容： |
| 演习效果： 不足之处： 负责人： |
| 记录人 |  | 审核人 |  |

## 9.2 奖励与责任追究

## 9.2.1 奖励

在突发环境事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，应依据有关规定给予奖励。

9.2.2 责任追究

在突发环境事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

# 10 附则

## 10.1 术语和定义

突发环境事件,是指突然发生,造成或可能造成环境污染或生态破坏,危及人民群众生命财产安全,影响社会公共秩序,需要采取紧急措施予以应对的事件。一般是因事故或意外性事件等因素,致使环境受到污染或破坏,公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

环境应急：为避免环境事故发生或减轻环境事故后果，进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事故而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事故而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

环境敏感点：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”定义。

次生衍生环境事故：某一突发公共事故所派生或因处置不当而引发的环境事故。

耦合事件：是指在同一地区、同一时段内发生的两个以上相互关联的突发事件。

预警：指根据监测到的突发事件信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

先期处置：突发环境事故发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发事件所采取的一系列的应急响应以降低损失、影响的处理措施。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事故发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急联动：指在突发公共事故应急处置过程中，市、县人民政府及其部门联动，必要时，与军队、武警部队联动，互相支持，社会各方面密切配合、各司其职、协同作战，全力以赴做好各项应急处置工作的应急工作机制。

扩大应急：指突发公共事故危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制突发公共事故发展态势，应急委员会等机构或者单位通过采取进一步有力措施、请求支援等方式，以尽快使受影响地域、领域恢复到正常状态的各种应急处置程序、措施的总称。

紧急状态：指在特定的地区或者全市范围发生或者即将发生的威胁公众生命、健康和财产安全、影响国家政权机关正常行使权力的特别严重突发公共事故，采取常态下的措施难以有效控制和消除严重危害时，有关国家机关按照法定权限和程序宣布该特定地域进入的一种临时性严重危机状态。

后期处置：是指突发事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

恢复：指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 10.2 制定和修订

10.2.1 评估

企业应当在环境应急预案草案编制完成后，组织评估小组对山东伟峰环境科学研究院有限公司编制的环境应急预案进行评估。

企业环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。

环境应急预案的编制单位应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

10.2.2 修订

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

10.2.3 备案

根据突发环境事件风险评估报告分析与计算，判定企业环境风险等级为一般环境风险等级。企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。

企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。

环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

10.2.4 预案的签署和解释

本突发环境事件应急预案经上级环保部门评估审查同意后，自济南玮泉生物发电有限公司主要负责人代表签署之日起发布施行，报告内容经公司审核同意后可部分公开。

预案在进行环境应急预案演练后进行总结调整，需进行更新时由上级主管部门签署生效，并以红头文件形式在上级部门网站、公司网站和宣传栏进行公布。

本预案由济南玮泉生物发电有限公司解释。

更新内容抄送平阴县环保局备案。

## 10.3 应急预案实施

本预案自企业主要负责人签署发布之日起施行。

# Text boxes

事故发现人

事故发生车间负责人

企业应急办公室

启动应急预案

实施现场抢险救援行动

现场指挥组

企业应急小组

请求外部救援小组

消防队

医疗机构

派出外部救援小组

根据事态严重性上报

平阴县人民政府

平阴县环保局

启动政府应急预案

进行现场环境监测

支援队伍赶赴现场

企业级事件

事故发现人

事故发生车间负责人

启动应急预案

车间抢险突击队处理

实施现场抢险救援行动

公司应急办公室

企业各应急小组

支援队伍赶赴现场

车间级事件

公司应急办公室

事故发生车间负责人

事故发现人

班组级事件

企业各应急小组

启动应急预案

班组抢险突击队处理

支援队伍赶赴现场

实施现场抢险救援行动